für die Gefahrgut-Fahrerausbildung – Oktober 2003

Verständnisfragen

- Wie kann man erkennen, ob ein Feuerlöscher nach der letzten Überprüfung verwendet wurde?
( An der Quittung der letzten Prüfung
( Das weiß nur der Beförderer.
( An der Plombierung
( Das wird vor der Benutzung auf dem Typenschild eingetragen.

- Auf einer Beförderungseinheit mit 6 to zGM werden gefährliche Güter in kennzeichnungspflichtiger Menge befördert. Wie viel Löschmittelmasse ist während der Beförderung mindestens mitzuführen?
( 2 kg
( 4 kg
( 8 kg
( 12 kg

- Darf bei Anwendung des Unterabschnitts 1.1.3.6 auf den Feuerlöscher verzichtet werden? 
( In keinem Fall
( Grenzüberschreitend, wenn kein Löscher zur Verfügung steht
( Nur wenn die Ausnahme Nr. 26 (S) GGAV angewandt werden kann
( Immer wenn der Halter die Richtigkeit des Transportes bestätigt

- In welchen Zeitabständen sind Feuerlöscher zu prüfen
( alle 12 Monate
( alle 18 Monate
( alle 24 Monate

- Wo sind die Feuerlöscher auf der Beförderungseinheit anzubringen?
( Feuerlöschgeräte müssen gegen Witterungseinflüsse geschützt sein,
     so dass ihre Betriebssicherheit nicht beeinträchtigt ist. 
( Das entscheidet der Kraftfahrer
( Immer im Fahrerhaus

- Auf einer Beförderungseinheit mit 40 to zGM werden gefährliche Güter in kennzeichnungspflichtiger Menge befördert. Wie viel Löschmittelmasse ist während der Beförderung mindestens mitzuführen?
( 2 kg
( 4 kg
( 8 kg
( 12 kg

- Zu welcher Brandklasse gehören brennbare gasförmige Stoffe?
( Brandklasse A
( Brandklasse B
( Brandklasse C